ТЛГ МАК № 160644 от 16.05.2011 г.

(ЧАСТЬ ПЕРВАЯ)

ДАТА, ВРЕМЯ СОБЫТИЯ (МЕСТНОЕ И UTC): 30.04.11, 14 Ч 10 МИН (10 Ч 10

МИН UTC)

МЕСТО СОБЫТИЯ: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, СЕВЕРСКИЙ Р-Н, 366 М СЕВЕРНЕЕ КТА

ПОСАДО4НОЙ ПЛОЩАДКИ 'СВОБОДНЫЙ'

ВИД СОБЫТИЯ: КАТАСТРОФА

ТИП ВС: САМОЛЕТ 'CETUS A702'

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ВС: RA-1159G, ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР -

ЕЭВС.02.0532

СВИДТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ: ВЫДАНО ФЕДЕРАЛЬНЫМ

АГЕНТСТВОМ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА МТ РФ 24.09.09

СОБСТВЕННИК: ЧАСТНОЕ ЛИЦО ДАНИЛОВ О.В.

(ЧАСТЬ ПЕРВАЯ, ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ)

(ПРОДОЛЖЕНИЕ, ЧАСТЬ ВТОРАЯ)

СВЕДЕНИЯ О ВС: ИЗГОТОВИТЕЛЬ ДАНИЛОВ О.В., АВГУСТ 2009, СЕРТИФИКАТ

ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ ВС ВЫДАН СЕВЕРО-ЗАПАДНЫМ МТУ ВТ ФАВТ МТ РФ 06.04.11,

НАРАБОТКА СНЭ, ПО ПРЕДСТАВЛЕННЫМ ДАННЫМ, НА 22.04.11 - 47 Ч,

НАЗНАЧЕННОГО СРОКА СЛУЖБЫ - НЕТ, РЕСУРС И МЕЖРЕМОНТНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ -

НЕ УСТАНОВЛЕНЫ, КОЛ-ВО РЕМОНТОВ - НЕТ, ОСТАТОК НАЗНАЧЕННОГО И

МЕЖРЕМОНТНОГО РЕСУРСОВ, СРОКА СЛУЖБЫ - НЕ УСТАНОВЛЕН, СВЕДЕНИЯ О

ПРОДЛЕНИИ РЕСУРСА И СРОКА СЛУЖБЫ - НЕТ.

ДВИГАТЕЛЬ: LYCOMING YIO-360MIB, ЗАВ.НОМЕР L-34946-51E, НАРАБОТКА СНЭ,

ПО ПРЕДСТАВЛЕННЫМ ДАННЫМ, НА 22.04.11 - 47 Ч, КОЛ-ВО РЕМОНТОВ - НЕТ,

ОСТАТОК РЕСУРСОВ И СРОКА СЛУЖБЫ - 1953 Ч, ВОЗДУШНЫЙ ВИНТ - HARTZELL

HC-C2YL-IBF/AX1065B.

(ЧАСТЬ ВТОРАЯ, ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ)

(ПРОДОЛЖЕНИЕ, ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ)

КВС: ДАНИЛОВ О.В., СВИДЕТЕЛЬСТВО ПИЛОТА ЛЮБИТЕЛЯ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДО

31.03.11, ОБЩИЙ НАЛЕТ - НЕТ ДАННЫХ, МЕТЕОМИНИМУМ - НЕТ ДАННЫХ.

ХАРАКТЕР ЗАДАНИЯ: НЕ УСТАНОВЛЕН

МАРШРУТ ПОЛЕТА: НАД ПП 'СВОБОДНЫЙ'

ПОСЛЕДНИЙ ПУНКТ ВЫЛЕТА: ПП 'СВОБОДНЫЙ'

НАМЕЧЕННЫЙ ПУНКТ ПОСАДКИ: ПП 'СВОБОДНЫЙ'

МЕТЕОУСЛОВИЯ: ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА С БЛИЖАЙШЕЙ К МЕСТУ АП АМСГ АЭРОПОРТ

КРАСНОДАР: ВЕТЕР У ЗЕМЛИ 220 ГРАД 5 М/С, НА ВЫСОТЕ КРУГА (500 М) 210

ГРАД 6 М/С, ВИДИМОСТЬ 14 КМ. ОБЛАЧНОСТЬ:

(ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ, ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ)

(ПРОДОЛЖЕНИЕ, ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ)

РАЗБРОСАННАЯ НА 300 М, ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ КУЧЕВО-ДОЖДЕВАЯ НА 900 М,

ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ НА 3000 М. ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА ПЛЮС 15,2 ГРАД С,

ТЕМПЕРАТУРА ТОЧКИ РОСЫ ПЛЮС 11,7 ГРАД С, ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ 79

ПРОЦ, ДАВЛЕНИЕ 752,8 ММ РТ.СТ.

ЧИСЛО ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА/ ПАСС.(ГРАЖДАНСТВО):  1/1 (ГРАЖДАНЕ РФ)

ПОГИБЛО: 1/1

КОЛИЧЕСТВО И МАССА ГРУЗА НА БОРТУ: ГРУЗ ОТСУТСТВОВАЛ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА СОБЫТИЯ: ПО ПОКАЗАНИЯМ ОЧЕВИДЦЕВ, ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ВЗЛЕТА С ПП 'СВОБОДНЫЙ' И ВЫПОЛНЕНИЯ НАД ПП

ОТДЕЛЬНЫХ ФИГУР ПИЛОТАЖА, ПРИМЕРНО ЧЕРЕЗ 6 МИН, САМОЛЕТ СТОЛКНУЛСЯ С

ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ.

(ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ, ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ)

(ПРОДОЛЖЕНИЕ, ЧАСТЬ ПЯТАЯ)

СТЕПЕНЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВС: ВС РАЗРУШИЛОСЬ И СГОРЕЛО.

СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ БОРТОВЫХ САМОПИСЦЕВ: ВС БОРТОВЫМИ САМОПИСЦАМИ НЕ

ОБОРУДОВАНО.

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОИСШЕСТВИЯ, В Т.Ч. ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ ОБ'ЕКТОВ: БЕЗ

ПОСЛЕДСТВИЙ.

ФИЗИЧЕСКАЯ ХАР-КА Р-НА МЕСТА СОБЫТИЯ: ПЕРЕСЕЧЕННАЯ МЕСТНОСТЬ, С

ЛЕСОПОСАДКАМИ ВДОЛЬ ДОРОГ, С ПРЕВЫШЕНИЕМ НАД УРОВНЕМ МОРЯ 25 М.

(КОНЕЦ)