ТЛГ РУКОВОДИТЕЛЯ ФАВТ НР 080700 ОТ 08.06.2011 Г.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ НР 11

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

В АЭРОПОРТУ ВНУКОВО В МАЕ-ИЮНЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА ПРОИЗОШЛИ ТРИ СЕРЬЕЗНЫХ

ИНЦИДЕНТА, СВЯЗАННЫХ С ВЫПОЛНЕНИЕМ ПОСАДКИ НА ВПП ОГРАНИЧЕННЫХ

РАЗМЕРОВ С ПЕРЕНЕСЕННЫМ ПОРОГОМ ВПП В СВЯЗИ С ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ

РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ДВУХ ВПП.

10.05.2011 ПРИ ПОСАДКЕ В АЭРОПОРТУ ВНУКОВО ПРОИЗОШЕЛ СЕРЬЕЗНЫЙ

ИНЦИДЕНТ С САМОЛЕТОМ CHELLENGER CL-605 OE-IDV.

В ПРОЦЕССЕ ЗАХОДА НА ПОСАДКУ С МК 14 ГРАДУСОВ ЭКИПАЖ САМОЛЕТА

ДОПУСТИЛ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ СНИЖЕНИЕ, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРОГО ПРОИЗОШЛО

СТОЛКНОВЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ОПОРОЙ ШАССИ И ПЕРЕДНЕЙ НИЖНЕЙ ЧАСТЬЮ ФЮЗЕЛЯЖА

С МАЧТОЙ ОСВЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ 7,5 МЕТРОВ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В ЗОНЕ

ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ, НА УДАЛЕНИИ 350 МЕТРОВ ДО ВХОДНОГО ТОРЦА

ВПП-01. В РЕЗУЛЬТАТЕ СЕРЬЕЗНОГО ИНЦИДЕНТА САМОЛЕТ ПОЛУЧИЛ ПОВРЕЖДЕНИЯ

НИЖНЕЙ ЧАСТИ ФЮЗЕЛЯЖА.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ НР 11

ЧАСТЬ ВТОРАЯ ПРОДОЛЖЕНИЕ

14.05.2011 ПРОИЗОШЕЛ СЕРЬЕЗНЫЙ ИНЦИДЕНТ С САМОЛЕОМ ЯК-42Д RA-42439

ООО АВИАПРЕДПРИЯТИЕ  ГАЗПРОМАВИА .

ПОСЛЕ МЯГКОЙ ПОСАДКИ НА ВЛАЖНУЮ ВПП ИЗ-ЗА НЕ ВЫПУСКА СПОЙЛЕРОВ

САМОЛЕТ НА СКОРОСТИ 90 КМ/ЧАС ВЫКАТИЛСЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ ИВПП ПО КУРСУ

ПОСАДКИ НА 300 МЕТРОВ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫКАТЫВАНИЯ САМОЛЕТА БЫЛО

РАЗРУШЕНО 5 ОГНЕЙ ПРИБЛИЖЕНИЯ, САМОЛЕТ ПОЛУЧИЛ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ

ПОВРЕЖДЕНИЯ.

05.06.2011 В 09.57 УТЦ ПРОИЗОШЕЛ СЕРЬЕЗНЫЙ ИНЦИДЕНТ С САМОЛЕТОМ

А-330 АВИАКОМПАНИИ ВЛАДИВОСТОКАВИА. ПРИ ЗАХОДЕ НА ПОСАДКУ С МК 014

ГРАДУСОВ ПРОИЗОШЛО СТОЛКНОВЕНИЕ ВС С ПРЕПЯТСТВИЕМ ВЫСОТОЙ 2,25 МЕТРА

(МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МЕСТА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ), РАСПОЛОЖЕННЫМ НА

УДАЛЕНИИ 330 МЕТРОВ ОТ ПОРОГА ВПП. В РЕЗУЛЬТАТЕ СТОЛКНОВЕНИЯ ВС

ПОЛУЧИЛО:

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ НР 11

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ПРОДОЛЖЕНИЕ

-ПОВРЕЖДЕНИЕ ГЕРМЕТИЧНОЙ ЧАСТИ ФЮЗЕЛЯЖА

-ПОВРЕЖДЕНИЕ ДВУХ КОЛЕС НА ПРАВОЙ ТЕЛЕЖКЕ ШАССИ.

ПАССАЖИРЫ И ЭКИПАЖ НЕ ПОСТРАДАЛИ. ПРОВОДИТСЯ РАССЛЕДОВАНИЕ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ СОБЫТИЯ.

АЭРОПОРТОМ ВНУКОВО ИЗДАНЫ НОТАМЫ ОТ 15.04 2011 НР А1050/11А02, НР

1050/11В02 И ОТ 14.05.2011 НР А1413/11 С УКАЗАНИЕМ ОСОБЕННОСТЕЙ

ПОЛЕТОВ В СВЯЗИ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ И ВВЕДЕНИЕМ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЗ-ЗА

ПЕРЕНЕСЕНИЯ ПОРОГА ВПП, ОСОБЕННОСТЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ

СРЕДСТВ И СВЕТОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

РЕКОНСТРУКЦИИ ВПП РОСАВИАЦИЕЙ НАПРАВЛЕНО ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ОТ

24.03.2011 НР АН1.01-1001 И ПРОВЕДЕНЫ СОВЕЩАНИЯ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ

АВИАКОМПАНИЙ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ПОЛЕТЫ В АЭРОПОРТЫ ВНУКОВО, И

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕОВ НР 11

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ПРОДОЛЖЕНИЕ

РУКОВОДСТВО АЭРОПОРТА ВНУКОВО ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕРАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ. ОДНАКО ПРИНЯТЫХ МЕР ОКАЗАЛОСЬ НЕДОСТАТОЧНО, ЧТО

ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ПОВТОРЯЕМОСТЬЮ ИНЦИДЕНТОВ.

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОДГОТОВКИ КОМАНДНО-ЛЕТНЫМ СОСТАВОМ С ЭКИПАЖАМИ,

ВЫПОЛНЯЮЩИМИ ПОЛЕТЫ НА УКОРОЧЕННЫЕ ПОЛОСЫ, НЕ АКЦЕНТИРУЕТСЯ ВНИМАНИЯ

НЕ СТРОГОЕ ВЫДЕРЖИВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЗАХОДА И РАСЧЕТА НА ПОСАДКУ,

ИСКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕЛЕТОВ И  ПОДНЫРИВАНИЕ  ПОД ГЛИССАДУ.

ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ПОДОБНЫХ СОБЫТИЙ ПРЕДЛАГАЮ РУКОВОДИТЕЛЯМ МТУ ВТ И

АВИКОМПАНИЙ:

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ НР 11

ЧАСТЬ ПЯТАЯ ПРОДОЛЖЕНИЕ

-ПОВТОРНО ОРГАНИЗОВАТЬ ИЗУЧЕНИЕ С ЭКИПАЖАМИ ИНФОРМАЦИИ ПО

БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ НР 8 (ПИСЬМО РОСАВИАЦИИ ОТ 18.05.11 НР

АН1.02-1812) И НОТАМ

- НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОЗДУШНЫЕ СУДА ТИПА А-330, ТУ-154, ТУ-134 ДЛЯ

ПОЛЕТОВ В АЭРОПОРТ ВНУКОВО ДО ОКОНЧАНИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ВПП.

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛОЖИТЬ.

А.В. НЕРАДЬКО

КОНЕЦ