ДАТА, ВРЕМЯ СОБЫТИЯ (МЕСТНОЕ И UTC): 09.06.11, 10 4 25 МИН (06 Ч 25

МИН UTC)

МЕСТО СОБЫТИЯ: РФ, КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ, ГОРА ЭЛЬБРУС, ЛЕДНИК

УЛЛУЧИРАН, ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ МОРЯ 3500 М.

ВИД СОБЫТИЯ: АПБЧЖ

ТИП ВС: ВЕРТОЛЕТ R-44 RAVEN I

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ВС: RA-04331

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ: ВЫДАНО ФАВТ МТ РФ

13.12.10

СОБСТВЕННИК: ЧАСТНОЕ ЛИЦО

СВЕДЕНИЯ О ВС: ВЫПУЩЕН В 2008 Г 'ROBINSON HELICOPTER COMPANY' (США),

ЗАВ.НОМЕР 2053, СЕРТИФИКАТ ГОДНОСТИ ВС К ПОЛЕТАМ ОТ

28.12.10, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДО 27.12.12 МТУ ВТ ЦР ФАВТ, НАРАБОТКА СНЭ -

112 4 (ПО СЧЕТЧИКУ НАРАБОТКИ), НАЗНАЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ И РЕСУРС - НЕ

ИМЕЕТ, МЕЖРЕМОНТНЫЙ РЕСУРС И СРОК СЛУЖБЫ - 2200 4/12 ЛЕТ, РЕМОНТОВ НЕ ИМЕЛ, ОСТАТОК МЕЖРЕМОНТНОГО РЕСУРСА И СРОКА СЛУЖБЫ - 2008 4/9 ЛЕТ, РЕСУРС И СРОК СЛУЖБЫ - НЕ ПРОДЛЕВАЛИСЬ.

ДВИАТЕЛЬ: LYCOMING (США), ТИП - ПД.О-540-F1B5, НАРАБОТКА СНЭ - 112 4

(ПО СЧЕТЧИКУ НАРАБОТКИ), РЕМОНТОВ НЕ ИМЕЛ, ОСТАТКИ РЕСУРСОВ И СРОКОВ СЛУЖБЫ - МЕЖРЕМ. 2008 4/9 ЛЕТ.

АГРЕГАТЫ ВС, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОСОБОЙ СИТУАЦИИ: НЕТ

СВЕДЕНИЯ О КВС: ГУРЖУЕНКО И.В., ПИЛОТ-ЛЮБИТЕЛЬ, МЕТЕОМИНИМУМ –

200/3000/13, ОБЩИЙ НАЛЕТ - 550 Ч, НА ДАННОМ ТИПЕ/ИЗ НИХ В КАЧ. КВС -

200 Ч/180 Ч

ХАРАКТЕР ЗАДАНИЯ: МАРШРУТНЫЙ ПОЛЕТ

МАРШРУТ ПОЛЕТА: Р-Н П.П. 'БЕШТАУ', ГОРА ЭЛЬБРУС, ЛЕДНИК УЛЛУЧИРАН

ПОСЛЕДНИЙ ПУНКТ ВЫЛЕТА: П.П. 'БЕШТАУ'

НАМЕЧЕННЫЙ ПУНКТ ПОСАДКИ: П.П. 'БЕШТАУ'

ЧИСЛО ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА/ ПАСС.(ГРАЖДАНСТВО):  1/2 (ГРАЖДАНЕ РФ)

ТРАВМИРОВАНО: 0/0

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОИСШЕСТВИЯ, В Т.Ч. ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ ОБ'ЕКТОВ: ВС

ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВРЕЖДЕНО, ОКРУЖАЮЩИЕ ОБ'ЕКТЫ НЕ ПОСТРАДАЛИ КОЛИЧЕСТВО И МАССА ГРУЗА НА БОРТУ: НЕТ МЕТЕОУСЛОВИЯ НА МЕСТЕ АП: ФАКТИЧЕСКАЯ А/П МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ НА 06 Ч 00

МИН UTC: ВЕТЕР 310 ГРАД, 2 М/С, ВИДИМОСТЬ 10 КМ, ЯСНО 1500 М,

ТЕМПЕРАТУРА 24 ГРАД С, ВЛАЖНОСТЬ 61 ПРОЦ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА СОБЫТИЯ: ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОЛЕТА ПО ПВП В СОСТАВЕ ГРУППЫ ИЗ 5 ВЕРТОЛЕТОВ, НА ВЫСОТЕ ОКОЛО 3700 М ПРОИЗОШЛА ПОТЕРЯ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ГРУБОЙ ПОСАДКОЙ И ОПРОКИДЫВАНИЕМ ВЕРТОЛЕТА.

СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ БОРТОВЫХ САМОПИСЦЕВ: БОРТОВЫЕ САМОПИСЦЫ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ КОНСТРУКЦИЕЙ ВС.

ФИЗИЧЕСКАЯ ХАР-КА Р-НА МЕСТА СОБЫТИЯ: ПОВЕРХНОСТЬ ЛЕДНИКА УЛЛУЧИРАН, АБСОЛЮТНАЯ ВЫСОТА 3500 М, ЛЕД, СНЕГ.

ОПЕРАТИВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: НЕ ИМЕЮТСЯ